TEGO(

HYGIENE.*

# คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ

ส่วนประกอบ                                                                                                   การเตรียมน้ำยา

เป็นส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโฟเทริค                                               น้ำยา TEGO 51 สามารถเตรียมได้อย่างถูกต้อง โดยใช้

ลักษณะภายนอกที่เห็น                                                                                     การไตเตรท ตามวิธีของ Epton ใช้สารละลาย TEGO 51

มีสีเหลืองจางถึงไม่มีสีมีกลิ่นเล็กน้อย

# ความหนาแน่น

1.000+ 0.005 กรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

# ความหนืด

7.5+5.0 มิลลิปาสคาล.วินาที ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

ค่า pH

ขณะที่ยังไม่เจือจาง –8.2+ 0.3 คุณสมบัติเป็นด่าง ในน้ำยาที่ความเข้มข้น 1%-8.3+0.5 คุณสมบัติเป็นด่าง

# แรงตึงผิว

ในน้ำยาที่ความเข้มข้น 1%-27.8+0.5 mN/m at  20(C

# ค่าการนำไฟฟ้า

ในน้ำยาที่ความเข้มข้น 1%-640+100 uS/cm at 20(C

# การละลายในน้ำ

เข้ากับน้ำได้ดีที่ทุกความเข้มข้น

# การใช้สารละลายเจือจางทั่วไป

ใช้ TEGO 51 ความเข้มข้น 1% (10 กรัมต่อน้ำ 1ลิตร) สำหรับการฆ่าเชื้อทั่ว ๆ ไป ความเข้มข้นจะผันแปรไปขึ้นอยู่กับชนิดของ การใช้ และความต้องการ

- ml โดยใช้สัมประสิทธิ์การคำนวณเท่ากับ 0.111 สำหรับ

ความเข้มข้นของน้ำยาเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตร

การผสมเข้ากับสารเคมีอื่น

ไม่ควรผสมน้ำยา TEGO 51 เข้ากับสารอื่น ๆ

# การทดสอบคุณภาพ

ทำโดย German Society for Hygiene and                       Microbiology (DGHM) ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อกับ  พวกแบคทีเรียหลายชนิดพบว่า TEGO 51 ความเข้มข้น 1% สามารถ ฆ่าเชื้อได้หมด (100%) ในช่วงเวลา 30 วินาที-1 นาทีเท่านั้น ส่วนการฆ่าเชื้อพวกราเมือกและ Aspergillus flavus ใช้เวลา 2 และ 5 นาทีตามลำดับ

# คุณสมบัติ

# Microbicidal Activity

น้ำยา TEGO 51 ได้พิสูจน์ผลในการต่อต้านฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้ง    แกรมบอกและลบ ราเมือก ยีสต์และไวรัส น้ำยาได้ถูกทดสอบและได้  รับรองการใช้โดย DGHM และ DVG

(German Veterinary Society)

# การเป็นพิษ

น้ำยา TEGO 51 ไม่เป็นพิษไม่กัดสีเกิดรอยด่างเมือผสมเจือจางแล้วและมีค่า LD50 เพียง  4.4  g.

# ความคงทนต่อสารโปรตีน

TEGO 51 ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในภาวะที่ต้องทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นโปรตีน รวมทั้งสบู่และสิ่งตกค้างในดิน

# การขจัดสิ่งสกปรก

น้ำยา TEGO 51  เบสคอนสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้มาก เหมือนกับน้ำยาทำความสะอาดคุณภาพดี

# แรงตึงผิว

แรงตึงผิวมีค่าน้อย = 28 m/N ทำให้ TEGO 51 สามารถสัมผัสกับ   พื้นที่ผิวได้มาก ซึ่งคุณสมบัตินี้จะไม่มีในน้ำธรรมดา

# การล้างน้ำยาออก

TEGO 51 สามารถล้างออกได้โดยง่าย โดยใช้น้ำสะอาด และไม่มีสารตกค้าง

# การขจัดกลิ่น

น้ำยาเ TEGO 51 ตัวน้ำยาเองนั้นไม่มีกลิ่น ไม่กัดสีเกิดรอยด่างเมื่อผสมเจือจางแล้ว ตัวน้ำยาเองยังป้องกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของเชื้อจุลินทรีย์

# การทนของการสัมผัส

TEGO 51 เมื่อเจือจางแล้ว ผิวหนังทนทานได้ดี และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และเยื่อบุต่าง ๆ ตัวน้ำยาไม่กัดกร่อนวัสดุที่ใช้ ใช้ได้กับผิวพื้นทุกชนิด เช่น เดียวกับว่าผิวนั้นไม่เป็นอันตรายโดยน้ำธรรมดา

# ความคงทนของน้ำยา

สามารถเก็บได้นานถึง 3 ปี โดยไม่เปลี่ยนสภาพ และยังสามารถทนความร้อนได้ถึง 100(C

# ผลที่ได้รับ

( น้ำยาฆ่าเชื้อได้แน่นอน และไว้ใจได้ในการใช้งาน

( ปลอดภัยในการใช้

( มั่นใจและปลอดภัยเมื่อใช้ในสภาวะที่ถูกต้อง

( เพิ่มคุณสมบัติในการขจัดสิ่งสกปรก

( ทำให้ฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึง แม่ว่าจะอยู่ตามซอกมุมต่าง ๆ

( ใช้เวลาดำเนินการและปริมาณน้ำยาน้อย

( ไม่กระทบกระเทือนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อ่อนไหวง่าย

( ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย

( ใช้ง่าย

( ไม่มีพิษต่อคน

(ไม่กัดกร่อนเครื่องมือและพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง

( เก็บไว้ได้นาน

การสลายตัวเกิดขึ้นน้อยแม้เก็บไว้ในอุณหภูมิสูง